## Slide 1: 目录
3.5 一阶电路的三要素法
一、三要素法公式
二、三要素公式说明
三、三要素的计算
四、举例
3.6 一阶电路的阶跃响应
一、阶跃函数
二、阶跃响应
3.7 二阶电路分析
一、RLC串联电路的方程
二、RLC串联电路的零输入响应
三、RLC串联电路的阶跃响应
3.8 正弦激励下一阶电路的响应
3.1 动态元件
一、电容
二、电感
三、电容电感的串联与并联
3.2 动态电路方程及其解
一、电路方程
二、微分方程的经典解
3.3 电路的初始值
一、换路定律
二、初始值的求解
3.4 电路的响应
一、零输入响应
二、零状态响应
三、全响应
第三章 动态电路
点击目录 ，进入相关章节
下一页
前一页
第 3-1 页
退出本章

## Slide 2: 第三章 动态电路
许多实际电路，除了电源和电阻外，还常包含电容和电感元件。这类元件的VCR是微分或积分关系，故称其为动态元件。含有动态元件的电路称为动态电路，描述动态电路的方程是微分方程。
3.1 动态元件
一、电容
下一页
前一页
第 3-2 页
返回本章目录
1、电容的VAR(或VCR)
当电容两端的电压变化时，聚集在电容上的电荷也相应发生变化，这表明连接电容的导线上就有电荷移动，即有电流流过；若电容上电压不变化，电荷也不变化，即电流为零。这与电阻不同。
若电容上电压与电流参考方向关联，如图(b)，考虑到 i =dq/dt， q = C u(t)，有
称电容VAR的微分形式

## Slide 3: 3.1 动态元件
对电容伏安关系的微分形式从-∞到t进行积分，并设u(-∞)=0，可得
一、电容
称电容VAR的积分形式
下一页
前一页
第 3-3 页
返回本章目录
2、电容的功率与储能
可见：电容在某一时刻 t 的储能仅取决于此时刻的电压，而与电流无关，且储能 ≥0。

## Slide 4: 3.1 动态元件
3、主要结论
一、电容
下一页
前一页
第 3-4 页
返回本章目录
（1）电容的伏安关系是微积分关系，因此电容元件是动态元件。而电阻元件的伏安关系是代数关系，电阻是一个即时（瞬时）元件。
（2）由电容VAR的微分形式可知：①任意时刻，通过电容的电流与该时刻电压的变化率成正比。当电容电流 i为有限值时，其du/dt也为有限值，则电压u必定是连续函数，此时电容电压是不会跃变的。②当电容电压为直流电压时，则电流 i = 0，此时电容相当于开路，故电容有隔直流的作用。
（3）由电容VAR的积分形式可知：在任意时刻t，电容电压u是此时刻以前的电流作用的结果，它“记载”了以前电流的“全部历史”。即电容电压具有“记忆”电流的作用，故电容是一个记忆元件，而电阻是无记忆元件。
（4）电容是一个储能元件，它从外部电路吸收的能量，以电场能量的形式储存于自身的电场中。电容C在某一时刻的储能只与该时刻t电容电压有关。

## Slide 5: 对电感伏安关系的微分形式从-∞到t进行积分，并设i(-∞)=0，可得
下一页
前一页
第 3-5 页
返回本章目录
二、电感
3.1 动态元件
1、电感的VAR(或VCR)
电感中，当电流变化时，磁链也发生变化，从而产生感应电压。在电流与电压参考方向关联时，若电压参考方向与磁通的方向符合右手法则，根据法拉第电磁感应定律，感应电压u(t)与磁链的变化率成正比，即：
对线性电感，由于Ψ(t) = L i(t)，故有
称电感VAR的微分形式
称电感VAR的积分形式

## Slide 6: 3、电感的功率与储能
下一页
前一页
第 3-6 页
返回本章目录
3.1 动态元件
二、电感
可见：电感在某一时刻 t 的储能仅取决于此时刻的电流，而与电压无关，且储能 ≥0。

## Slide 7: 4、主要结论
下一页
前一页
第 3-7 页
返回本章目录
3.1 动态元件
二、电感
（1）电感元件是动态元件。
（2）由电感VAR的微分形式可知：①任意时刻，通过电感的电压与该时刻电流的变化率成正比。当电感电压 u为有限值时，其di/dt也为有限值，则电流i必定是连续函数，此时电感电流是不会跃变的。②当电感电流为直流电流时，则电压 u = 0，即电感对直流相当于短路。
（3）由电感VAR的积分形式可知：在任意时刻t，电感电流i是此时刻以前的电压作用的结果，它“记载”了以前电压的“全部历史”。即电感电流具有“记忆”电压的作用，故电感也是一个记忆元件。
（4）电感是一个储能元件，它从外部电路吸收的能量，以磁场能量的形式储存于自身的磁场中。电感L在某一时刻的储能只与该时刻t电感电流有关。

## Slide 8: 1、电容串联：
下一页
前一页
第 3-8 页
返回本章目录
三、 电容电感的串联和并联
3.1 动态元件
分压公式
特例：两个电容串联，

## Slide 9: 2、电容并联：
下一页
前一页
第 3-9 页
返回本章目录
三、 电容电感的串联和并联
3.1 动态元件
∴ Ceq = C1 + C2 +…+Cn
分流公式

## Slide 10: 3、电感串联：
下一页
前一页
第 3-10 页
返回本章目录
三、 电容电感的串联和并联
3.1 动态元件
∴ Leq = L1 + L2 +…+Ln
分压公式

## Slide 11: 4、电感并联：
下一页
前一页
第 3-11 页
返回本章目录
三、 电容电感的串联和并联
3.1 动态元件
分流公式
特例：两个电感并联，

## Slide 12: 5、电容电感串并联两点说明
（1）电感的串并联与电阻串并联形式相同，而电容的串并联与电导形式相同。
（2）电感与电容也可以利用△-Y等效，但注意：对电容用1/C代入。
下一页
前一页
第 3-12 页
返回本章目录
三、 电容电感的串联和并联
3.1 动态元件

## Slide 13: 1、依据：元件VAR，KCL和KVL列写方程；
第三章 动态电路
3.2 动态电路的方程及其解
下一页
前一页
第 3-13 页
返回本章目录
一、动态电路方程列写
2、一阶电路举例：
由于动态电路中的电感电容的VAR是微积分关系，可以预料，动态电路列出的方程一定是微积分方程。若描述电路的方程是一阶微分方程，相应的电路称为一阶电路(first order circuit)。
例1：图RC电路，t=0时开关S闭合，讨论t>0时的电容电压uC(t)。
t>0时，根据KVL方程列出回路电压方程为
uR + uC – uS = 0
根据元件的VAR，有
代入上式，整理得
令τ=RC，其单位是秒。故τ称为时间常数，简称时常数。

## Slide 14: 例2：图RL电路，t=0时开关S闭合，讨论t>0时的电感电流iL(t)。
下一页
前一页
第 3-14 页
返回本章目录
一、动态电路方程列写
3.2 动态电路的方程及其解
t>0时，根据KCL有
iR + iL – iS = 0
根据元件的VAR，有
代入上式，整理得
观察上两例列出的方程，除变量不同外，均为典型的一阶微分方程，因此均为一阶电路。一阶微分方程的一般形式可写为
y’(t) + ay(t) = bf (t)， 式中y(t)为响应，f (t)为激励。
令τ=L/R，其单位是秒。

## Slide 15: 4、建立动态方程的一般步骤
下一页
前一页
第 3-15 页
返回本章目录
一、动态电路方程列写
3.2 动态电路的方程及其解
⑴、根据电路建立KCL或KVL方程，写出个元件的伏安关系；
⑵、在以上方程中消去中间变量，得到所需变量的微分方程。
对于较复杂的动态电路，常用拉普拉斯变换进行分析。

## Slide 16: 一、换路定律
下一页
前一页
第 3-16 页
返回本章目录
3.3 电路的初始值
求解微分方程时，需要根据给定的初始条件确定解答中的待定常数K。由于电路的响应是指电压和电流，故相应的初始条件为电压或电流的初始值，即在t = t0时刻的值u(t0)、i(t0)。
其中电容电压uC和电感电流iL的初始值uC(t0) 、 iL(t0)由电路的初始储能决定，称为独立初始值或初始状态。其余电压电流的初始值称为非独立初始值，它们将由电路激励和初始状态来确定。
1、换路现象
* 开关的闭或开动作；
* 元件参数突变；
* 电源数值突变；
统称为“换路”
电路的初始时刻一般认为是换路时刻。设换路时刻为t = t0，则
换路前瞬间为：
换路后瞬间为：
我们解微分方程所需要的初始值实际上是指在t0+时刻的值。

## Slide 17: 2、换路定律(Switching Law)
下一页
前一页
第 3-17 页
返回本章目录
一、换路定律
3.3 电路的初始值
若电容电流iC和电感电压uL在t = t0时为有限值，则换路前后瞬间电容电压uC和电感电流iL是连续的（不发生跃变），即有
uC(t0+) = uC(t0-)
iL(t0+) = iL(t0-)
3、说明
（1）强调指出：除电容电压和电感电流外，其余各处电压电流不受换路定律的约束，换路前后可能发生跃变。
（2）换路定律可以从能量的角度来理解：
由于wC(t) = 0.5Cu2C(t)、wL(t) = 0.5Li2L(t)，如果uC或iL发生跃变，则wC或wL也发生跃变，由于功率p = dw/dt，因此能量的跃变意味着功率为∞，这在实际电路中是不可能的。但在某些理想情况下，有可能。
（3）通常t0= 0。此时uC(0+) = uC(0-)， iL(0+) = iL(0-)

## Slide 18: 1、独立初始值（初始状态）的求解
下一页
前一页
第 3-18 页
返回本章目录
二、初始值的求解
3.3 电路的初始值
首先根据换路前电路的具体状况，求出uC(0-)和 iL(0-)。然后利用换路定律即可求得uC(0+) = uC(0-)， iL(0+) = iL(0-)。
例：电路如图所示，已知t<0时，开关S是闭合的，电路已处于稳定。在t = 0时，开关S打开，求初始值uC(0+) 和iL(0+) 。
解：t < 0时，电路在直流电源作用下并已处于稳态，此时，电路各处电压、电流均为直流。因此电容可视为开路，电感视为短路。得t = 0-时的等效电路如图(b)。
由图(b)电路容易求得：
iL(0-) = 8/(2+6) = 1 A
uC(0-) = 6 iL(0-) = 6 V
由换路定律得： uC(0+) = uC(0-) = 6 V
iL(0+) = iL(0-) = 1 A
基本思路先求出独立初始值，然后再由独立初始值求出非独立初始值。

## Slide 19: 2、非独立初始值的求解
下一页
前一页
第 3-19 页
返回本章目录
二、初始值的求解
3.3 电路的初始值
当初始状态求出后，根据置换定理，在t = 0+时刻，将电容用电压等于uC(0+) 的电压源替代[若uC(0+) = 0时用短路替代]，电感用电流等于iL(0+)的电流源替代[若iL(0+) = 0时用开路替代]，独立源均取t = 0+时刻的值。此时得到的电路是一个直流电源作用下的电阻电路，称为0+等效电路,如图(b)。由该电路求得各电流、电压就是非独立初始值。

## Slide 20: 3、初始值计算举例
下一页
前一页
第 3-20 页
返回本章目录
二、初始值的求解
3.3 电路的初始值
例：电路如图(a)所示，已知t < 0时，开关S是处于位置1，电路已达稳态。在t = 0时，开关S切换至位置2，求初始值iR(0+)、 iC(0+) 和uL(0+) 。
解 (1)计算uC(0-) 和iL(0 -) 。由于t < 0时电路已达直流稳态，电容开路，电感短路，t = 0-时的等效电路如图(b)。可得
iL(0 -) = 2×10/(2+3) = 4A
uC(0-) = 3 iL(0 -) = 12 V
(2)根据换路定律得
uC(0+)= uC(0-) =12V， iL(0 +) = iL(0 -) = 4A
(3)计算非独立初始值。开关切换至位置2，画出0+等效电路，如图(c)。
iR(0+) = 12/4 = 3A
iC(0 +) = - iR(0+) – 4 = -7A
uL(0+) = 12 - 3×4 = 0V

## Slide 21: 4、初始值计算步骤总结：
下一页
前一页
第 3-21 页
返回本章目录
二、初始值的求解
3.3 电路的初始值
（1）由t = 0- 时的等效电路，求出uC(0-) 和iL(0 -) （特别注意：直流稳态时，L相当于短路，C相当于开路）。
（2）根据换路定律，确定初始状态uC(0+) = uC(0-) ， iL(0 +) = iL(0 -) 。
（3）画出0+等效电路，利用电阻电路分析方法，求出各非独立初始值。

## Slide 22: 一、零输入响应
下一页
前一页
第 3-22 页
返回本章目录
3.4 一阶动态电路的响应
动态电路能量来源于两部分：一是外加激励，另一是电路的初始储能(初始状态)。
定义：外加激励均为零时，仅由初始状态所引起的响应，称为零输入响应，记为yzi(t)。
例：电路如图(a)所示，已知t < 0时，开关S是处于位置1，电路已达稳态。在t = 0时，开关S切换至位置2，求t≥0时，电容电压uC(t) (零输入响应)。
解：首先计算初始状态，容易得到
t≥0时，开关切换至2，电路如图(b) 。由KVL列方程
– uR + uC = 0 ，其中uR = R i , i = - C duC/dt，故有
或写为
式中，τ=RC为时常数。

## Slide 23: 上面齐次微分方程的特征方程为 s + (1/τ) = 0，特征根为 s = - 1/τ，故解为：
下一页
前一页
第 3-23 页
返回本章目录
一、零输入响应
3.4 一阶动态电路的响应
将初始值uC(0+) 代入，可得常数 K = uC(0+) ，最后得
，t≥0
波形如图(c)、(d)。可见当t→∞时，它们衰减到零，达到稳态。这一变化过程称为暂态过程或过渡过程。
在换路前后，电容电压是连续的；而电流i(0-) = 0，i(0+) = uC(0+)/R，发生跃变。
零输入响应与初始状态之间满足齐次性。实际上，对二阶以上电路，有多个初始状态，零输入响应与各初始状态间也满足可加性。这种性质称为零输入线性。
物理过程：放电

## Slide 24: 例：电路如图所示，已知R = 4Ω，L = 0.1H，US = 24V，开关在t = 0打开，求t≥0时的电流iL，其中电压表的内阻RV = 10k Ω，量程为100V，问开关打开时，电压表有无危险？
下一页
前一页
第 3-24 页
返回本章目录
一、零输入响应
3.4 一阶动态电路的响应
解 因t = 0-时，电感相当与短路，故u(0-) = 0。
而 iL(0+) = iL(0-) = Us/R = 24/4 = 6 A
换路后，等效电路如图(b)。由KVL方程有
uL – u = 0
将uL = L diL/dt和 u = - RViL代入上式得
令τ=L/RV=10-5s，方程变为
故
电压表换路后瞬间要承受-60kV的高压，而其量程只有100V，因此电压表立即被打坏。
u(t) = - RV iL(t) = - 10×103×
= - 60 kV

## Slide 25: 二、零状态响应
下一页
前一页
第 3-25 页
返回本章目录
3.4 一阶动态电路的响应
定义：当电路的初始储能为零(即初始状态为零)时，仅由外加激励所引起的响应，称为零状态响应，记为yzs(t)。
例：电路如图(a)所示，已知t < 0时，开关S是闭合，电路已达稳态。在t = 0时，开关S断开，求t≥0时，电容电压uC(t) 。
解： t < 0时开关闭合， uC(0+) =uC(0-) = 0，故所求响应为零状态响应。
t≥0时，根据KCL有 iC + iR = Is
由于 iC= C duC/dt， iR = uC/R，代入上式得
或写为
式中τ=RC，初始值uC(0+) = 0
uC(t) = uCh(t) + uCp(t)
对应的齐次解为

## Slide 26: 其特解为常数，令uCp(t) = A，将其代入微分方程得
下一页
前一页
第 3-26 页
返回本章目录
3.4 一阶动态电路的响应
二、零状态响应
故得特解 uCp(t) = RIS
完全解为
将初始状态uC(0+) = 0代入确定K，有 uC(0+) = K + RIS ，解得K = - RIS
于是得电路的零状态响应
电容电流
可见，当开关断开后，电容充电，uC按指数规律上升，当t→∞时，达到稳定状态，其稳态值 uC(∞) = RIs。而电容电流iC按指数规律衰减，当达到稳态时， iC(∞) = 0 。
零状态响应满足齐次性。若有多个激励，零状态响应与各激励之间也满足可加性。这种性质称为零状态线性。
物理过程：充电

## Slide 27: 三、全响应
3.4 一阶动态电路的响应
下一页
前一页
第 3-27 页
返回本章目录
定义：电路在外加激励和初始状态共同作用下所产生的响应，称为全响应。
我们可以将初始状态（初始储能）看作电路的内部激励。
对于线性电路，根据叠加定理，全响应又可以分解为
全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 ，即 y(t) = yzi(t) + yzs(t)
因此，对于初始状态不为零，外加激励也不为零的电路。初始状态单独作用时（独立源置0）时产生的响应就是零输入响应分量；而外加激励单独作用时[即令uC(0+) = 0]时求得的响应就是零状态响应分量。

## Slide 28: 一、三要素公式的推出
3.5 一阶电路的三要素公式
下一页
前一页
第 3-28 页
返回本章目录
前面求解一阶电路时，都是先列出微分方程，再用经典法求解，比较麻烦。本节介绍一种直流电源激励下一阶电路响应的简便计算方法—三要素法。
由于一阶电路只含一个动态元件，因此，换路后，可利用戴维南定理，将任何一阶电路简化为如图(a)(b)两种形式之一。
根据基氏定律和元件VAR很容易分别列出以电容电压uC(t)和电感电流iL(t)为响应的方程，整理后有
若用y(t)表示响应uC或iL，用f (t)表示外加激励uS，则可将上述方程统一表示为
式中，b为常数；τ为时常数，对RC电路， τ= RC；对RL电路， τ= L/R。

## Slide 29
下一页
前一页
第 3-29 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
y(t) = yh(t) + yp(t)
由于微分方程的特征根 s = - 1/τ，有 yh(t) = Ke- t/τ ，
因此 y(t) = Ke- t/τ + yp(t)
设全响应y(t)的初始值为y(0+)，将它代入上式得
y(0+) = K + yp(0+) ， K = y(0+) - yp(0+)
得全响应
y(t) = [y(0+) - y (∞)]e- t/τ + y(∞)
= y(0+) e- t/τ + y(∞) (1- e- t/τ )，t ≥0
由上式可见，对于一阶电路，只要设法求得初始值y(0+) 、时常数τ和微分方程的特解yp(t)，就可直接写出电路的响应y(t) 。
当激励f(t)为直流时， yp(t) = A代入上式，有y(t) = [y(0+) - A]e- t/τ + A
通常τ> 0（称电路为正τ电路），当t→∞时，电路稳态，A = y(∞)稳态值。
直流激励时一阶电路的响应为
三要素公式
y(t) = [y(0+) - yp (0+)]e- t/τ + yp (t)

## Slide 30: 二、三要素公式说明
下一页
前一页
第 3-30 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
（1）适用范围：直流激励下一阶电路中任意处的电流和电压；
（2）三要素： y (0+)表示该响应（电压或电流）的初始值，y(∞) 表示响应的稳定值，τ表示电路的时间常数。
（3）三要素法不仅可以求全响应，也可以求零输入响应和零状态响应分量。
（4） τ< 0时，电路不稳定。但公式仍适用。只是y(∞)的含义不是稳态值，而是称为平衡状态值。
（5）若初始时刻为t = t0，则三要素公式应改为
y(t) = [y(t0+) - y (∞)]e- (t-t0)/τ + y(∞)，t ≥ t0

## Slide 31: 三、三要素的计算（归纳）
下一页
前一页
第 3-31 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
1、初始值y (0+)
步骤 （1）先计算uC(0-)和iL(0-)，然后由换路定律得
uC(0+) = uC(0-)， iL(0+) = iL(0-)
（2）画0+等效电路，求其它电压、电流的初始值。
2、稳态值y (∞)
换路后 t→∞时，电路进入直流稳态，此时，电容开路，电感短路。
步骤：（1）换路后，电容开路，电感短路，画出稳态等效电阻电路。
（2）求解该电路得稳态(或平衡）值y (∞) 。
3、时常数τ
对于一阶RC电路， τ= R0C；
对于一阶RL电路， τ= L /R0；
这里R0就是换路后从动态元件C或L看进去的戴维南等效内阻。

## Slide 32: 四、举例
下一页
前一页
第 3-32 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
例1 如图 (a)所示电路， IS = 3A， US = 18V， R1 = 3Ω， R2 = 6Ω，L=2H，在t < 0时电路已处于稳态，当t = 0时开关S闭合，求t≥0时的iL(t)、uL(t)和i (t) 。
解 （1）求iL(0+) = iL(0-) = US / R1 = 6A
（2）画0+等效电路，如图(b)。列节点方程
得uL(0+) = 6V， i(0+) = uL(0+) /6=1A
（3）画∞等效电路，如图(c)。
显然有 uL(∞) = 0， i(∞) = 0，
iL(∞) = 18/3 + 3 = 9A
（4）计算时常数τ。
R0 = 3//6 = 2Ω
τ = 2/2 = 1s
τ = L/R0，

## Slide 33
下一页
前一页
第 3-33 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
（5）代入三要素公式得。

## Slide 34: 例3 如图 (a)所示电路，R1 =6Ω，R2 =R4=6Ω，R3=3Ω，在t <0时开关S位于“1”，电路已处于稳态。t=0时开关S由“1”闭合到“2”。求t≥0时的电流iL(t)和电压u(t)的零输入响应和零状态响应。
下一页
前一页
第 3-34 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
解 (1)首先求出iL(0- )。S接于1，电路直流稳态。
电感短路，利用分流公式得 ： iL (0+)= iL (0-)=3A
(2)求解零状态响应iLzs(t)和uzs(t) 。
零状态响应是初始状态为零，仅由独立源所引起的响应；故 iLzs(0+)=0，电感相当于开路。画出其0+等效电路，如图 (b)所示，所以
uzs(0+) =
uzs(∞)=
iLzs(∞) = uzs(∞)/ R3=3/3 =1(A)
R0= (Ω)
τ= L/R0= 0.5s
iLzs (t) =1 - e-2t (A) ，uzs(t) = 3 + 3e-2t (V) ，t≥0

## Slide 35
下一页
前一页
第 3-35 页
返回本章目录
3.5 一阶电路的三要素公式
(3)求解零输入响应iLzi(t)和uzi(t) 。
零输入响应是令外加激励均为零，仅由初始状态所引起的响应；故 iLzi(0+) = iL(0+) =3A，电压源US短路，画出其0+等效电路，如图(c)所示，
uzi(0+) = - (R2//R4) iLzi(0+) = -3×3 = -9(V)
uzs(∞) = 0， iLzs(∞) = 0，时常数同前；
iLzi(t) = 3e-2t (A) ，uzi(t) = - 9e-2t (V) ，t≥0

## Slide 36: 一、单位阶跃函数
下一页
前一页
第 3-36 页
返回本章目录
3.6 阶跃函数和阶跃响应
单位阶跃函数用ε(t)表示，其定义为：
该函数在t = 0处发生单位跃变，波形如图(a)。
阶跃函数的应用之一是描述某些情况下的开关动作。如图 (b)所示的开关动作，表示在t = 0时把电路接入1V直流源时 u(t)的值，即： u (t)= ε(t) V
电路简画为图(c)。
若单位直流电源接入的时刻为t0，则可用延迟单位阶跃函数表示，其波形如图(d)。

## Slide 37: 二、阶跃响应
下一页
前一页
第 3-37 页
返回本章目录
3.6 阶跃函数和阶跃响应
1、定义：当激励为单位阶跃函数ε(t)时，电路的零状态响应称为单位阶跃响应，简称阶跃响应，用g(t)表示。
单位阶跃函数ε(t)作用于电路相当于单位直流源(1V或1A)在t = 0时接入电路，因此，一阶电路的阶跃响应仍可用三要素法求得。
2、线性时不变电路的性质：
（1）零状态响应与外加激励之间满足齐次性和叠加性(称零状态线性)。
即，若f1(t)→ yzs1(t)， f2(t)→ yzs2(t) ，则 a f1(t) + b f2(t) → a yzs1(t) + byzs2(t)
（2）满足时不变性：
若f (t)→ yzs(t)，
则f (t - t0)→ yzs(t - t0)

## Slide 38: 三、举例
下一页
前一页
第 3-38 页
返回本章目录
3.6 阶跃函数和阶跃响应
例 如图 (a)所示电路，（1）以uC(t)为输出，求电路的阶跃响应g(t)；（2）若激励iS的波形如图(b)，求电路的零状态响应uC(t)。
解 （1）用三要素法。根据阶跃响应g(t)的定义， 知uC(0+) = 0 ；激励iS =ε(t) A,可得
uC(∞) = 6×1 = 6V
τ=RC = (6+4) ×0.2 =2s
故 g(t) = 6(1 – e-t/2) ε(t)
（2） iS = 2 ε(t) - 2 ε(t -2) A ，根据线性时不变性质，得零状态响应
uC(t) = 2 g(t) - 2 g(t -2)
= 12(1 – e-t/2) ε(t) – 12[1 – e-(t-2)/2] ε(t-2) V