## Slide 1: 将仅包含电阻、独立源和受控源的电路称为电阻电路。
第二章 电阻电路分析
点击目录 ，进入相关章节
2.1 图与电路方程
一、图的基本概念
二、KCL和KVL的独立方程
2.2 2b法和支路法
一、2b法
二、支路法
2.3 回路法和网孔法
一、回路法
二、特殊情况处理
2.4 节点法
一、节点法
二、特殊情况处理
2.5 齐次定理和叠加定理
一、齐次定理
二、叠加定理
2.6 替代定理
一、替代定理
二、替代定理应用举例
2.7 等效电源定理
一、等效电源定理
二、开路电压短路电流的计算
三、等效内阻的计算
四、定理的应用举例
五、定理应用小结
六、最大功率传输条件
2.8 特勒根定理和互易定理
一、特勒根定理
二、互易定理
2.9 电路的对偶性
下一页
前一页
第 2-1 页
退出本章

## Slide 2: 1、KCL的独立方程：
二、KCL和KVL的独立方程
2.1 图与电路方程
图示为某电路的拓扑图，对于节点a、b、c、d列出KCL方程为：(设流出电流取“+”)
对节点a: i1 + i2 + i4 = 0 (1)
对节点b: -i4 + i5 + i6 = 0 (2)
对节点c: - i1 + i3 – i5 = 0 (3)
对节点d: - i2 - i3 - i6 = 0 (4)
以上4个方程并不独立，其中任意一个方程可通过其它三个方程相加减得到 。任意去掉一个方程，剩余三个方程就是独立的。
结论1：对n个节点的连通图，有且仅有(n-1)个独立的KCL方程。① 任取(n-1)个节点列写的KCL方程相互独立；常将能列出独立KCL方程的节点称为独立节点。
下一页
前一页
第 2-2 页
返回本章目录

## Slide 3: 2、KVL的独立方程：
二、KCL和KVL的独立方程
2.1 图与电路方程
图示为某电路的拓扑图，选回路列出KVL方程为：(支路电压与回路方向一致取“+”；支路电压与回路方向相反取“-”)
对回路Ⅰ: u1 – u5 – u4 = 0 (1)
对回路Ⅱ: – u4 – u6 + u2 = 0 (2)
对回路Ⅲ: u5 + u3 – u6 = 0 (3)
对回路Ⅳ: u1 + u3 – u2 = 0 (4)
以上4个方程并不独立，其中任意一个方程可通过其它三个方程相加减得到。任意去掉一个方程，剩余三个方程就是独立的。同学们还可以其它回路的KVL方程，均不独立。
结论2：对具有n个节点、b条支路的连通图，有且仅有(b – n + 1)个独立的KVL方程。 将能列出独立KVL方程的回路称为独立回路。常见的独立回路有：(1) (b – n +1)个基本回路；(2)平面电路的(b – n +1)个网孔。
下一页
前一页
第 2-3 页
返回本章目录

## Slide 4: 1、2b法定义：以b个支路电压和b个支路电流为未知变量列写并求解方程的方法称为2b法。
2.2、2b法与支路法
对于给定的电路，电路分析的任务就是求出未知的支路电流和支路电压。本节介绍的2b法是求解电路最基础的方法。
一、2b法
2、方程的列写：
①在a、b、c点列出(n-1)=3个独立KCL方程；选网孔列写出(b-n+1)=3个独立KVL方程。
i1 + i2 + i4 = 0 u1 – u5 – u4 = 0
-i4 + i5 + i6 = 0 u4 + u6 – u2 = 0
- i1 + i3 – i5 = 0 u5 + u3 – u6 = 0
②根据元件的伏安关系，每条支路又可列写出b=6个支路电压和电流关系方程。
支路1：
u1=R1i1
支路2：
u2= uS2 + R2i2
支路3：
u3= 2i4 + R3i3
支路4：
u4 =R4i4
支路5：
u5= uS5 + R5i5
支路6：
u6 =R6i6
③解上述2b=12个独立方程求出支路电流和电压。
下一页
前一页
第 2-4 页
返回本章目录

## Slide 5: 1、支路法定义：以支路电流（或电压）为未知变量列出方程，求解支路电流（或电压），称为支路电流（或电压）法。简称支路法。
二、支路法(b法)
2.2、2b法与支路法
2、求解思路：(以支路电流法为例说明)
⑴、选定各支路电流的参考方向；
⑵、对(n-1)个独立节点，列出独立KCL方程；
⑶、选定(b-n+1)个独立回路(基本回路或网孔)，指定回路绕行方向，列出独立的KVL方程，列写过程中将支路电压用支路电流来表示。
⑷、联立求解上述b个支路电流方程；
⑸、进而求题中要求的支路电压或功率等。
下一页
前一页
第 2-5 页
返回本章目录

## Slide 6: 3、举例说明：
二、支路法(b法)
2.2 2b法与支路法
例题： 用支路法求解下图所示电路中各支路电流及各电阻吸收的功率。
解：(1)标出支路电流的参考方向，如图所示。
(2)选定独立独立回路，这里选网孔，如图所示。
(3) 对无伴电流源的处理方法：在其设定一电压U；
(4) 对独立节点a，列KCL方程为：
i2 – i1 –2 = 0 (1)
(5) 对两个网孔，利用KVL和OL列回路方程为：
2 i1 + U – 12 = 0 (2)
2 i2 + 2u1 – U = 0 (3)
(6) 上面三个方程，四个未知量。
(7) 解式(1)(2)(3)(4)得支路电流为 i1 = 1A， i2 = 3A
(8) 求电阻吸收的功率为 P1 = i12×2 = 2(W)， P2= i22×2 = 18(W)
下一页
前一页
第 2-6 页
返回本章目录
补一个方程：将受控源控制量u1用支路电流表示，有 u1 = 2i1 (4)

## Slide 7: 1、回路法定义：以独立回路电流为未知变量列出并求解方程的方法称为回路法(loop analysis) 。若选平面电路的网孔作独立回路，则这样的回路法又常称为网孔法(mesh analysis)。
2.3 回路法与网孔法
2b法和支路法需要列写的方程往往太多，手工解算麻烦。能否使方程数减少呢？回路法就是基于这种想法而提出的改进方法。
一、回路法
2、回路电流的概念
在每个独立回路中假想有一个电流在回路中环流一周，而各支路电流看作是由独立回路电流合成的结果。回路的巡行方向也是回路电流的方向。
注意：回路电流是一种假想的电流，实际电路中并不存在。引入回路电流纯粹是为了分析电路方便。
下一页
前一页
第 2-7 页
返回本章目录

## Slide 8: 3、回路法方程的列写规律
2.3 回路法与网孔法
一、回路法
如图电路，选网孔作独立回路，设定回路电流IⅠ、IⅡ、IⅢ如图所示。各支路电流看成是由回路电流合成得到的，可表示为
i1 = IⅠ， i2 = I Ⅱ ， i3 = I Ⅲ ，
R4支路上有两个回路电流IⅠ、IⅡ流经,且两回路电流方向均与i4相反，故
i4 = - IⅠ- I Ⅱ
下一页
前一页
第 2-8 页
返回本章目录
R5支路上有两个回路电流IⅠ、I Ⅲ流经， 故
i5 = - IⅠ+ I Ⅲ
R6支路上有两个回路电流I Ⅱ 、I Ⅲ流经，故
i6 = - I Ⅱ - I Ⅲ

## Slide 9
一、回路法
2.3 回路法与网孔法
网孔kvl方程：
回路(Ⅰ) (R1 +R4 + R5) IⅠ + R4 I Ⅱ – R5 I Ⅲ = uS5
回路(Ⅱ) R4 IⅠ + (R2 +R6 + R4) I Ⅱ + R6 I Ⅲ = - uS2
回路(Ⅲ) – R5 IⅠ + R6 I Ⅱ + (R5 +R3 + R6) I Ⅲ = - uS5 - uS3
下一页
前一页
第 2-9 页
返回本章目录

## Slide 10: 4、回路法步骤归纳如下：
一、回路法
2.3 回路法与网孔法
（2）以回路电流的方向为回路的巡行方向，按照前面的规律列出各回路电流方程。 自电阻始终取正值，互电阻前的符号由通过互电阻上的两个回路电流的流向而定，两个回路电流的流向相同，取正；否则取负。等效电压源是电压源电压升的代数和，注意电压源前的符号。
（3）联立求解，解出各回路电流。
（4）根据回路电流再求其它待求量。
（1）选定一组(b-n+1)个独立回路，并标出各回路电流的参考方向。
下一页
前一页
第 2-10 页
返回本章目录

## Slide 11: 1、电流源的处理方法
二、回路法中特殊情况的处理
2.3 回路法与网孔法
例1 如图电路，用回路法求电压Uab。
解法一 ： 选网孔为独立回路，如图所示。
本电路有3个网孔，理应列3个网孔方程，但由于流过电流源IS1上的网孔电流只有一个i1，故i1= IS1 =2A，这样可以少列一个网孔方程。
对于两个网孔公共支路上的1A电流源，处理方法之一是先假设该电流源两端的电压U，并把它看作电压为U的电压源即可。由图得网孔方程为
9i2 – 2 IS1 – 4i3 = 16 – U
– 4i2 + 9i3 = U – 5
补一个方程： i2 – i3 = 1
解得 i2 = 2 (A)， i3 = 1 (A) 。
故 IA= IS1 - i2 = 0，UAB = 2 IA + 16 =16(V)。
小结：①如果流经电流源上的回路电流只有一个，则该回路电流就等于电流源电流，这样就不必再列该回路的方程。②若多个回路电流流经电流源，则在该电流源上假设一电压，并把它看成电压源即可。
下一页
前一页
第 2-11 页
返回本章目录

## Slide 12: 解法二 ：
二、回路法中特殊情况的处理
2.3 回路法与网孔法
1、电流源的处理方法
选基本回路为独立回路，如图(b)所示，
尽可能将电流源包含在唯一的回路中，这样电流源电流就是回路电流，即三个回路电流分别是IS1、IA和IS2 。由于其中两个回路电流已知，故只需列一个回路方程即可。
由图得该回路方程为
10 IA – 8 IS1 + 5 IS2 = 5 – 16
10 IA – 8×2 + 5×1 = 5 – 16
解得 IA = 0 (A) 。
故 UAB = 2 IA + 16 =16(V)。
说明：解法一选网孔作为独立回路，常称为网孔法，它只适用于平面电路；
而解法二选基本回路作独立回路，常称为回路法，它更具有一般性和一定的灵活性，但列写方程不如网孔法直观。
下一页
前一页
第 2-12 页
返回本章目录

## Slide 13: 2、受控源的处理方法
二、回路法中特殊情况的处理
2.3 回路法与网孔法
例2 如图电路，用回路法求电压u。
解 ： 本例中含受控源(VCCS)，处理方法是：先将受控源看成独立电源。这样，该电路就有两个电流源，并且流经其上的回路电流均只有一个；故该电流源所在回路电流已知，就不必再列它们的回路方程了。如图中所标回路电流，可知：
i1= 0.1u， i3 = 4
对回路2列方程为
26i2 – 2 i1 – 20i3 = 12
上述一些方程中会出现受控源的控制变量u，用回路电流表示该控制变量，有
u = 20(i3 – i2 )
解得 i2 = 3.6 (A)，u = 8 (V) 。
小结：对受控源首先将它看成独立电源；列方程后，再补一个方程将控制量用回路电流表示。
下一页
前一页
第 2-13 页
返回本章目录

## Slide 14: 1、节点法定义：以节点电压为未知变量列出并求解方程的方法称为节点法。
2.4 节点法(Nodal Analysis)
节点法是为了减少方程个数、简便手工计算过程的又一类改进方法。
一、节点法
2、节点电压的概念
在电路中任意选择一个节点为参考节点，其余节点与参考节点之间的电压，称为节点电压或节点电位，各节点电压的极性均以参考节点为“-”极。
下一页
第 2-14 页
前一页
返回本章目录

## Slide 15: 3、节点法方程的列写规律
2.4 节点法
一、节点法
节点( 1 ) (G1 +G2 + G4) u1 – G2 u 2 – G1 u 3 = iS4 –iS2
节点( 2 ) – G2 u1 + (G2 +G3 + G5) u 2 – G3 u 3 = iS2
节点( 3 ) – G1 u1 – G3 u 2 + (G1 +G3 + G6) u 3 = - iS6
下一页
前一页
第 2-15 页
返回本章目录

## Slide 16: 4、节点法步骤归纳如下：
2.4 节点法
一、节点法
（2）按照规律列出节点电压方程。 自电导恒取正值，互电导恒为负。
（3）联立求解，解出各节点电压。
（4）根据节点电压再求其它待求量。
（1）指定电路中某一节点为参考点，并标出各独立节点的电压。
下一页
前一页
第 2-16 页
返回本章目录

## Slide 17: 1、电压源的处理方法
二、节点法中特殊情况的处理
例1 列出图示电路的节点电压方程。
小结：①对有伴电压源将它等效电流源与电阻并联的形式；②对于无伴电压源，若其有一端接参考点，则另一端的节点电压已知，对此节点就不用列节点方程了；否则在电压源上假设一电流，并把它看成电流源。
2.4 节点法
解 ： 设节点电压分别为u1、 u2、 u3。图中有三个电压源，其中电压源uS3有一电阻与其串联，称为有伴电压源，可将它转换为电流源与电阻并联的形式，如图。
另两个电压源uS1和uS2称为无伴电压源。uS1有一端接在参考点，故节点2的电压u2= uS1已知，因此，就不用对节点2列方程了。
对电压源uS2的处理办法是：先假设uS2上的电流为I，并把它看成是电流为I的电流源即可。列节点1和3的方程为
G1u1 – G1u2 = iS – I
(G2 + G3) u3 – G2u2 = I + G3 u3
对uS2补一方程： u1 – u3 = uS2
下一页
前一页
第 2-17 页
返回本章目录

## Slide 18: 2、受控源的处理方法
二、节点法中特殊情况的处理
2.4 节点法
例2 如图(a)电路，用节点法求电流i1和i2。
小结：对受控源首先将它看成独立电源；列方程后，对每个受控源再补一个方程将其控制量用节点电压表示。
设独立节点电压为ua和ub,则可列出节点方程组为 (1+1) ua – ub= 9 + 1 + 2 i1
(1+ 0.5) ub – ua= – 2 i1
再将控制量用节点电压表示,即
i1 = 9 – ua/1
解得:
ua = 8V, ub = 4V, i1 = 1A
i2 = ub /2 = 2(A)
解 ： 本例中含受控源(CCCS)，处理方法是：先将受控源看成独立电源。将有伴电压源转换为电流源与电阻的并联形式,如图(b)所示。
下一页
前一页
第 2-18 页
返回本章目录
Notes: 可以再举例，当电流源与电阻串联时，串联电阻不要考虑！

## Slide 19: 1、基本内容：对于具有唯一解的线性电路，当只有一个激励源（独立电压源或独立电流源）作用时，其响应（电路任意处的电压或电流）与激励成正比。
2.5 齐次定理和叠加定理
线性性质是线性电路的基本性质，它包括齐次性(或比例性)和叠加性(或可加性)。所谓线性电路是指由线性元件、线性受控源及独立源组成的电路。齐次定理和叠加定理就是线性电路具有齐次和叠加特性的体现。
一、齐次定理
io = K1uS (常量K1单位为S)
uo= K2uS (常量K2无单位)
io = K3iS (常量K3无单位)
uo= K4iS (常量K4单位为Ω)
下一页
前一页
第 2-19 页
返回本章目录

## Slide 20: 例1
一、齐次定理
2.5 齐次定理和叠加定理
如图电路，N是不含独立源的线性电路，当US=100V时，I1=3A，U2=50V，R3的功率P3= 60 W，今若US降为90V，试求相应的I1’、U2’和P3’。
解： 该电路只有一个独立源，根据齐次定理，各处响应与该激励成正比，即激励增加或减少多少倍，则各处电流电压也相应增加或减少多少倍。现激励降为原来的90/100 = 0.9倍，所以有
I1’=0.9 I1= 0.9×3 =2.7(A)；
U2’= 0.9 U2= 0.9×50 =45V;
P3’=U3’I3’ =0.9U3 ×0.9I3
= 0.81U3I3 = 0.81P3 = 48.6W
下一页
前一页
第 2-20 页
返回本章目录

## Slide 21: 例2
一、齐次定理
2.5 齐次定理和叠加定理
如图梯形电阻电路，求电流I1。
解： 该电路只有一个独立源，根据齐次定理，各处响应与该激励成正比。故采用逆推方式，设定I1推出US，找出I1与US之间的比列常数。
设I1=1A，则利用OL，KCL，KVL逐次求得
Ua =(2+1)I1 = 3V
I2 = Ua /1 = 3A
I3 = I1+ I2 = 1+3 = 4A
Ub =2I3+ Ua = 2×4+3 =11V
I4 = Ub /1 = 11A
I5 = I3+ I4 = 4+11 = 15A
UC =2I5+ Ub = 2×15+11 =41V
I6 = Uc /1 = 41A
I7 = I5+ I6 = 15+41 = 56A
US =2I7+ Uc = 2×56+41 =153V
故 k = I1/US = 1/153 S
所以，当US = 306V时电流
I1 = kUS = 306/153 = 2A
下一页
前一页
第 2-21 页
返回本章目录

## Slide 22: 2、说明：
一、齐次定理
2.5 齐次定理和叠加定理
(1) 齐次定理只适用于具有唯一解的线性电路，不能用于非线性电路。
(2) 电路的响应(response)也称为输出(output) ，指电路中任意处的电流或电压；功率不是电路响应，与激励源之间不存在线性关系；
(3) 激励源(excitation)也称为输入(input) ，指电路中的独立电压源或独立电流源；受控源不是激励源。
下一页
前一页
第 2-22 页
返回本章目录

## Slide 23: 1、基本内容：对于具有唯一解的线性电路，多个激励源共同作用时引起的响应（电路中各处的电流、电压）等于各个激励源单独作用时（其它激励源的值置零）所引起的响应之和。
二、叠加定理
2.5 齐次定理和叠加定理
2、举例说明：
以图(a)所示简单电路求支路电压u为例介绍叠加定理的含义。
先对电路(a),利用节点法列方程得
解得 u = 10(V)
当电压源单独作用时，电流源开路，如图(b)。由分压公式得
u’ = 12(V)
当电流源单独作用时,电压源短路,如图(c) 。可得 u” = -2(V)
可见，u = u’ + u”
下一页
前一页
第 2-23 页
返回本章目录

## Slide 24: 3、使用叠加定理时应注意：
二、叠加定理
2.5 齐次定理和叠加定理
（1）叠加定理仅适用于线性电路求解电压和电流响应，而不能用来计算功率。
（2）当一独立源单独作用时，其它独立源的值都应等于零；（即，其它独立电压源短路，独立电流源开路），而电路的结构和所有电阻和受控源均应保留。注意：受控源不是激励源。
（3）叠加的方式是任意的，可以一次使一个独立源单独作用，也可以一次使几个独立源同时作用；即：可以将独立源分成若干组分别单独作用，每组的独立源数目可以是一个或多个。。
下一页
前一页
第 2-24 页
返回本章目录

## Slide 25: 4、举例
二、叠加定理
2.5 齐次定理和叠加定理
叠加定理一般不用于具体电路的分析计算，但对于一些黑盒子电路，则必须利用性质进行分析。
例 如图电路，N是含有独立源的线性电路，已知
当us = 6V，iS= 0时，开路电压uo= 4V；
当us = 0V，iS= 4A时，uo= 0V；
当us = -3V，iS= -2A时，uo= 2V；
求当us = 3V，iS= 3A时的电压uo
解：将激励源分为三组：
①电压源uS, ②电流源iS, ③N内的全部独立源。
设仅由电压源uS单独作用时引起的响应为uo’ ，根据齐次定理，令 uo’ = K1 uS
仅由电流源iS单独作用时引起的响应为uo” ，根据齐次定理，令 uo” = K2 iS；
仅由N内部所有独立源引起的响应记为uo”’ ，于是，根据叠加定理，有
uo = K1 uS+ K2 iS+ uo”’
将已知条件代入得 6 K1 + uo”’ = 4 ，4 K2 + uo”’ = 0 ， - 3 K1 - 2 K2 + uo”’ = 2
解得， K1 =1/3， K2 = - 1/2 ， uo”’ = 2
因此 uo = uS /3 - iS /2 + 2 ，当us = 3V，iS= 3A时的电压uo= 1.5V
下一页
前一页
第 2-25 页
返回本章目录

## Slide 26: 1、基本内容：对于具有唯一解的线性或非线性电路，若某支路的电压u或电流i已知，则该支路可用方向和大小与u相同的电压源替代，或用方向和大小与i相同的电流源替代，而不会影响其它各处的电流和电压。
2.6 替代定理(Substitution theorem)
替代定理也称为置换定理，它对于简化电路的分析非常有用。它既可用于线性电路，也可用于非线性电路。
一、替代定理
若已知A支路电压u
若已知A支路电流i
支路A用电压源或电流源替代后，N1中的电流、电压保持不变。
下一页
前一页
第 2-26 页
返回本章目录

## Slide 27: 2、替代定理的举例说明：
一、替代定理
2.6 替代定理
对图(a)电路，列节点方程得
(1+0.5+0.5)ua = 4/2 + 8/2 = 6
解得 ua = 3V，
i1 = ua /1 = 3A ，
i2 = (4 – ua ) /2 = 0.5A
i3 = (8– ua ) /2 = 2.5A
用i2 = 0.5A替代i2支路，得图(b)，列节点方程为
(1+0.5)ua = 0.5 + 8/2 = 4.5
解得 ua = 3V
下一页
前一页
第 2-27 页
返回本章目录

## Slide 28: 3、说明：
一、替代定理
2.6 替代定理
（3）替代定理应用时，注意不要把受控源的控制量替换掉。
ik
R
-
us1
R
+
+
-
+
-
R
u1
uk
+
-
u1
α
支路中有受控源的控制量，不能被替代呦！
（1）替代定理对线性和非线性电路均适用。
（2）搞清楚替代定理与等效变换的本质区别。替代定理针对某个具体电路，在替代前后，被替代支路以外电路的拓扑结构和元件参数不能改变，否则无法替代；而等效变换针对任意电路，与变换以外的电路无关。如图(a)中的N1与图(b)中的N2是替代关系，不是等效关系。
i1
-
+
+
-
u1
N1
2V
2Ω
图（a）
2Ω
i2
-
+
u2
N2
1A
图（b）
下一页
前一页
第 2-28 页
返回本章目录

## Slide 29: 例1
二、替代定理的应用举例
2.6 替代定理
如图(a)所示电路，已知电压u = 9V，求二端电路N吸收的功率PN。
解：利用替代定理将电路N用电压为9V的电压源替代，得到图(b)；9V电压源吸收的功率就是电路N吸收的功率。设参考点及节点a如图(b)所标，列节点方程为
解得 ua = 12V
因此 i = (ua – 9)/6 = (12- 9)/6 = 0.5A
故 PN= u i = 9×0.5= 4.5 (W)
下一页
前一页
第 2-29 页
返回本章目录

## Slide 30: 例2
2.6 替代定理
解：根据替代定理，将支路R用电流源iS(iS = i2)来替代，如图(b) 所示。
如图(a)所示电路，N为线性电阻电路，当改变电阻R时，电路中各处电流都将改变。
当R = R1时，测得i1 = 5A，i2= 4A；
当R = R2时，测得i1 = 3.5A，i2= 2A。
问当R = R3时，测得i2= 4/3 A，此时测得的i1 为多少？
根据线性电路的齐次性和叠加性，由电流源iS单独作用时所产生的电流i1’令为K1 iS ,当iS= 0时,由电路N内部独立源产生的电流设为i1”,于是
i1 = K1 iS + i1” = K1 i2 + i1”
将已知条件代入,有
4 K1 + i1” = 5 ， 2 K1 + i1” = 3.5
解得 K1 = ¾ ， i1” = 2。于是有 i1 = (3/4) iS + 2
因此，当i2= 4/3 A时， i1 = 3A
二、替代定理的应用举例
下一页
前一页
第 2-30 页
返回本章目录

## Slide 31: 1、戴维南定理：任意一个线性二端含源电路N，对其外部而言，可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效。该电压源的电压值uOC等于电路N二端子间的开路电压，其串联电阻值R0等于电路N内部所有独立源为零时二端子间的等效电阻。
2.7 等效电源定理
等效电源定理包括戴维南定理(Thevenin’s theorem)和诺顿定理(Norton’s theorem)。
一、等效电源定理
可等效为
R0
所有独立源为零值
开路
戴维南等效电路
戴维南等效内阻
下一页
前一页
第 2-31 页
返回本章目录

## Slide 32: 2、诺顿定理：任意一个线性二端含源电路N，对其外部而言，可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效。该电流源的电流值iSC等于电路N二端子短路时其上的短路电流，其串联电阻值R0等于电路N内部所有独立源为零时二端子间的等效电阻。
2.7 等效电源定理
一、等效电源定理
可等效为
R0
所有独立源为零值吆！
注意电流方向
诺顿等效电路
注意电流源的方向
戴维南等效内阻
可见，戴维南等效电路与诺顿等效电路本质上是相同的，两者互为等效。可将诺顿定理看作是戴维南定理的另一种形式。
下一页
前一页
第 2-32 页
返回本章目录

## Slide 33: 1、开路电压uOC求解：
2.7 等效电源定理
二、开路电压和短路电流的计算
先将负载支路(或外接电路）断开，设出开路电压uOC的参考方向，如图所示。注意与戴维南等效电路相对应。
然后计算该电路的开路电压
uOC ，其计算方法视具体电路而
定，前面介绍的方法都可使用。
2、短路电流iSC求解：
先将负载支路(或外接电路）短路，设出短路电流iSC的参考方向，如图所示。注意与诺顿等效电路相对应。
然后利用前面所学过的方法
计算短路电流即可。
戴维南电路与诺顿电路互为
等效电路，其等效的条件为(注意
电流源与电压源的方向)：
uOC = R0 iSC
下一页
前一页
第 2-33 页
返回本章目录

## Slide 34: 求R0常用下列方法：
2.7 等效电源定理
三、戴维南等效内阻的计算
戴维南等效内阻R0的求解是本节的一个难点。
1、对无受控源的二端电路N---串并联方法：
若二端电路N中无受控源，当令N中所有独立源的值为零（电压源短路，电流源开路）后，而得到的N0是一个纯电阻电路。此时，利用电阻的串并联公式和Y-△等效公式求R0最简单。
例：如图(a)所示电路N，求其戴维南等效电阻R0。
解：根据N0的定义，将N中的电压源短路，电流源开路得N0，如图(b)所示
由图(b)很容易求出N0的ab端等效电阻，该电阻就是戴维南等效电阻
R0=3//6+4//4
= 2+2 = 4 (Ω)
下一页
前一页
第 2-34 页
返回本章目录

## Slide 35: 2、对于含受控源的二端电路N：
2.7 等效电源定理
三、戴维南等效内阻的计算
若二端电路N中含有受控源，令N中所有独立源的值为零（电压源短路，电流源开路），注意：受控源要保留，此时得到的N0内部含受控源，则根据电阻的定义，在N0的二端子间外加电源，若加电压源u，就求端子上的电流i(如图a)；若加电流源i，则求端子间电压u (如图b)。注意：u与i对N0来说，必须关联。
则
u与i对N0一定要取关联方向呦！
下一页
前一页
第 2-35 页
返回本章目录
（1）外加电源法

## Slide 36: 举例：
2.7 等效电源定理
三、戴维南等效内阻的计算
如图(a)电路，求R0。
解：将N中电压源短路、电流源开路，受控源保留，得到N0，并外加电流源i，如图(b)所示。
由图(b)，可见 i1 = - i，
在a点列KCL，有
i2 + i1 – 0.5 i1 = 0
故 i2 = – 0.5 i1 = 0.5 i
u = 2 i2 + 2i = i + 2i = 3i
因此
对电路(b)，已知i(可以给定具体的值，也可以不给定。)，求u。
受控源保留呦！
下一页
前一页
第 2-36 页
返回本章目录

## Slide 37: （2）开路短路法
2.7 等效电源定理
三、戴维南等效内阻的计算
根据开路电压uOC、短路电流iSC和R0三者之间的关系求R0 。先求出uOC，再求出iSC(注意：若求uOC时其参考方向为a为“+”极，则求iSC时其参考方向应设成从a流向b)，则
例：如图(a)电路，求R0。
将N的端口短路，并设定短路电流iSC ，如图(b)所示，可见 i1= iSC 。
解：对图(a)电路，由于ab端开路，故有：i1 = 0，此时，受控电流源相当于开路，因此
uOC = 2×2+2×2+ 4 =12(V)
在图(b)中设定一些必要支路电流i2和i3，并设定回路B的巡行方向。
在节点a,b分别列KCL，有 i2 + 0.5i1 + 2 = i1， i3 +2 = iSC ,故
i2 = -2 + 0.5 i1 = -2 +0.5 iSC , i3 = iSC - 2,
对回路B利用KVL和OL，有2 i2 – 4 +2 i3=0,代入得 2(-2 +0.5 iSC ) – 4 +2(iSC - 2)= 0， 解得iSC = 4A 故 R0 = uOC / iSC = 12/4 = 3(Ω)
下一页
前一页
第 2-37 页
返回本章目录

## Slide 38: （3）伏安关系法：
2.7 等效电源定理
三、戴维南等效内阻的计算
戴维南等效电路如图(a)，端口上电压u与电流i取关联参考方向，其端口的伏安关系(VAR）为
u = uOC + R0 i
所谓伏安关系法就是直接对二端线性电路N，推导出两端子上的电压u和电流i之间的一次关系式 [即N端子上的伏安关系式(VAR)]，其常数项即为开路电压uOC ，电流前面所乘的系数即为等效内阻R0 。
例：如图(b)电路N，求uOC和R0。
解：求二端电路的VAR，常用外加电源法。对N外加电流源i(这里i不能取确定的值),如图(c)。
在a、b点列KCL得：
i2=2+0.5i1-i1 = 2 –0.5i1= 2 + 0.5i
i3=2+ i
由KVL和OL定律有
u = 2 i2 + 2 i3 + 4 = 12 + 3 i
故 uOC = 12V ， R0 = 3Ω
u与i对N取关联
下一页
前一页
第 2-38 页
返回本章目录

## Slide 39: 例1：
2.7 等效电源定理
如图(a)所示电路，负载电阻RL可变，求RL分别为1Ω、 2Ω、3 Ω时其上电流分别为多少？
四、戴维南定理的应用举例
解：首先将除电阻RL以外的电路部分进行戴维南等效。
(1)求开路电压uOC。自a、b断开RL支路，并设定uOC参考方向，如图(b)所示。由分压公式得
(2)求等效内阻R0。，将图(b)中电压源短路，得到N0,如图(c)所示。由电阻串并联关系得 R0 = 6//3 + 4//4 = 4 Ω
(3)画出戴维南等效电路，并接上RL，得图(d)电路。由该电路得
(4)将RL分别为1Ω、 2Ω、3 Ω代入上式，得出相应的电流 i为4/5A、2/3A、4/7A。
下一页
前一页
第 2-39 页
返回本章目录

## Slide 40: 例2：
2.7 等效电源定理
四、戴维南定理的应用举例
如图(a)所示电路，已知当RL=9 Ω 时IL=0.4A，若RL变为7 Ω 时，其上的电流又为多大？
解：本题不能按“常规”的戴维南定理求解问题的步骤进行，而要先求R0 。
(1)求R0。将图(a)中电压源短路，电流源开路得到N0,并外加电流源I，如图(b)所示。由KCL得 I = 3I1 – I1 ，则I1=0.5I
由KVL和OL列A回路方程为
U = 2I – 2I1 =2I –2×0.5I = I
所以 R0 = U/I = 1 Ω
(2)画出戴维南等效电路，并接上RL，得图(c)电路。由该电路得
(3)将RL=7Ω代入上式，得出相应的电流 IL = 4/(1+7) =0.5 A。
将已知条件代入上式，有
,解得 UOC= 4V
下一页
前一页
第 2-40 页
返回本章目录

## Slide 41: 例3：
2.7 等效电源定理
四、戴维南定理的应用举例
如图所示电路中，N为线性含源单口网络。已知：u=2000i+10 (V)；iS=2mA，求N的等效电路。
解：依据戴维南定理，原电路N可等效为戴维南等效电路，如图(b)所示。
电路的VAR方程为：
u = R（i + iS）+ uS
= R i + 2 ×10－3 R + uS
由于已知：u=2000i+10，所以
R = 2000 Ω,
2 ×10－3 R + uS = 10
解得 : R = 2 000 Ω ； uS = 6 v
下一页
前一页
第 2-41 页
返回本章目录

## Slide 42: 戴维南等效定理应用小结及注意事项：
2.7 等效电源定理
五、戴维南定理应用小结
（1） 只适用于线性电路，不适用于非线性电路。
（2）诺顿定理可看成戴维南定理的另一种形式。
（3）求戴维南等效电阻 R0 时，受控源不能置零值，必须保留在原电路中一并计算 R0 。
（4）若只求某一个支路的电压、电流或功率时利用戴维南定理是比较方便的。
（5）二端电路N和外电路之间必须无任何耦合联系，例如：对图(A)和图(B)不能对N应用戴维南定理。但如果控制量位于端口上(图C)，则可以使用。
N
βu1
u1
+
－
R1
b
a
i
+
－
u
R2
R3
+
－
图(A)
N
βu
－
R1
i
R2
u1
b
a
+
－
u
R3
+
－
+
is
图(C)
下一页
前一页
第 2-42 页
返回本章目录
N
us
b
a
+
－
u
R3
+
－
βu1
－
R1
i
R2
+
is
图(B)
u1
+
－

## Slide 43: 1、最大功率传输条件(最大功率匹配定理)：
2.7 等效电源定理
六、最大功率传输定理
在电子技术中，常要求负载从给定电源（或信号源）获得最大功率，这就是最大功率传输问题。
实际中，常遇到这样的问题：给定一个有源二端电路，向一负载电阻RL供电。问RL为何值时其上获得最大功率？如图(a)所示。
由于电路N给定，因此可将其等效成戴维南等效电路，如图(b)所示。由该图可知，负载RL消耗的功率为
为求出功率最大的条件，求PL对RL的导数，并令它等于零，即
解得RL = R0，又由于
所以，当RL = R0时负载获得的功率最大。功率的最大值为
RL = R0也称为最大功率匹配条件
下一页
前一页
第 2-43 页
返回本章目录

## Slide 44: 2、举例：
2.7 等效电源定理
六、最大功率传输定理
例1：如图(a)所示电路，设负载RL可变，问RL为多大时它可获得最大功率？此时最大功率PLmax为多少？
解：首先将RL以外的电路等效为戴维南电路，如图(b)所示。在图(a)中，当RL断开时， a、b处的开路电压
uOC = 4 – 1×2 = 2 (V)
再令独立源为零，容易得到ab端的等效电阻
R0 = 2Ω
从而得图(b)电路，所以， RL = R0= 2Ω时负载与电源匹配。此时最大功率
由本例可看出：求解最大功率传输问题关键在于求戴维南等效电路。
下一页
前一页
第 2-44 页
返回本章目录

## Slide 45: 例2：
2.7 等效电源定理
六、最大功率传输定理
如图(a)所示电路中，US，IS1，IS2未知，已知负载阻抗RL = 2 Ω时其上电流IL等于2A。若负载RL可变，问RL为多大时它可获得最大功率？此时最大功率PLmax为多少？
在b点由KCL得 I1 = 3I - I = 2I
对1 Ω的电阻利用欧姆定律，得
U1 = -1×I1 = -2I
由KVL得 U = U1 - 2U1 + 2I = 2I – U1 = 4I
所以 R0 =U/I = 4Ω
(2) 求UOC。画出戴维南等效电路，
接上RL，如图(c)。 IL =UOC/(R0+RL)
将R0 = 4Ω,RL = 2 Ω，IL=2A代入上式得
UOC = (R0+RL) IL = (4+2) ×2 =12V
(3)根据最大功率传输条件可知，
当RL = R0 = 4Ω时，PLmax = 9W
U，I对N0关联即可
下一页
前一页
第 2-45 页
返回本章目录
解：(1)求R0。在a,b断开RL 将US短路，IS1，IS2开路，受控源保留，得到N0,并在a,b加电流源I，设电压U与I对N0是关联的，如图(b)所示。

## Slide 46: 1、特勒根定理一：对于任意一个具有 b 条支路 n 个节点的集中参数电路，设支路电压、支路电流分别为uk、ik(k=1,2,· · · ,b)，且各支路电压和电流取关联参考方向，则对任何时间t，有
2.8 特勒根定理和互易定理
特勒根定理(Tellegen’s theorem)是B.D. Tellegen 于1952年提出的。它是集中电路普遍适用的定理之一，可从KCL和KVL导出。它在电路的灵敏度分析和电路优化设计中有着广泛的应用。
一、特勒根定理
由于上式求和中的每一项是同一支路电压和电流的乘积，表示支路吸收的功率，因此，特勒根定理一是电路功率守恒的具体体现，故也称为功率定理。
下一页
前一页
第 2-46 页
返回本章目录

## Slide 47: 2、特勒根定理二：
2.8 特勒根定理和互易定理
一、特勒根定理
由于上式求和中的每一项是一个电路的支路电压和另一电路相应支路的支路电流的乘积，它虽具有功率的量纲，但不表示任何支路功率，称为拟功率。故特勒根定理二也称为拟功率定理。
下一页
前一页
第 2-47 页
返回本章目录
对于任意两个拓扑结构完全相同（即图完全相同，各支路组成元件性质任意）的集中参数电路N和 。设它们具有 b 条支路 n 个节点，其相对应的各支路和各节点的编号相同。设它们的支路电压分别为uk和， 支路电流分别为ik和 (k=1,2,· · · ,b)，且各支路电压和电流取关联参考方向，则对任意时刻t，有
图(a) u1 = 3.6V
u2 = - 1.4V , u3 = 5V
u4 = 1V , u5 = 2.4V
u6 = - 2.6V
图(b) i’ 1 = 0.8A
i’2 = 3.2A , i’ 3 = 2.8A
i’ 4 = - 4V , i’ 5 = 0.4A
i’ 6 = 3.6A
u1 i’ 1 + u2 i’ 2 + u3 i’ 3 + u4 i’ 4 + u5 i’ 5 + u6 i’ 6 =
2.88 - 4.48+14 - 4+0.96 - 9.36 = 0

## Slide 48: 例：如图(a)所示电路中，NR为纯线性电阻组成。已知当R2=2 Ω , US1=6V时，I1 = 2A，U2= 2V；当R2=4 Ω , US1=10V时，I1 = 3A， 求这时的U2。
2.8 特勒根定理和互易定理
一、特勒根定理
解：设两组条件分别对应两个电路：其中第一组条件对应图(a)，第二组条件对应图(b)。因此，第二组条件变为：
对图(b)电路，当R2’ = 4 Ω , US1’=10V时，I1’ = 3A，求U2’。
设NR中有k个电阻，其中第j个电阻记为Rj(j =1,2,…k)。对图(a)， Rj上的电压、电流记为URj和IRj；对图(b)， Rj上的电压、电流记为URj’和IRj’，根据OL有
URj= Rj IRj （1） ， URj’= Rj IRj’ （2）
图(a)与图(b)显然拓扑结构相同，根据特勒根定理二有
US1(-I1’)+U2I2’ + ∑URjIRj’ = 0 (3) , US1’(-I1)+U2’I2 + ∑URj’IRj = 0 (4)
由(1)(2)代入得∑URjIRj’ = ∑URj’IRj ，故(3)-(4)得 US1(-I1’)+U2I2’ - US1’(-I1)- U2’I2 = 0
由于I2’ = U2’ /R2’= U2’/4， I2 = U2 /R2= 2/2=1， 将已知条件代入上式，得
6×(-3)+2× U2’/4 - 10 ×(-2) - U2’ ×1 =0 解得 U2’ = 4V
下一页
前一页
第 2-48 页
返回本章目录

## Slide 49: 互易定理表明：对于一个仅含线性电阻的二端口电路NR，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，同一激励所产生的响应相同。1、互易定理有三种形式：
2.8 特勒根定理和互易定理
二、互易定理
形式一：
响应激励比相等，即
I2/US1=I1/US2
若US2=US1，则I1=I2
形式二：
响应激励比相等，即
U2/IS1=U1/IS2
若IS2=IS1，则U1=U2
形式三：
响应激励比相等，即
I2/IS1=U1/US2
若US2=IS1，则U1=I2
下一页
前一页
第 2-49 页
返回本章目录

## Slide 50: 2、互易定理说明两点：
2.8 特勒根定理和互易定理
二、互易定理
（1）以上三种形式中，特别要注意激励支路的参考方向，对形式一和形式二，两个电路激励支路电压、电流的参考方向要一致，即要关联都关联，要非关联都非关联；对于形式三，两个电路激励支路电压、电流的参考方向必须不一致，即一个关联，另一个一定要非关联；
（2）互易定理只适用于一个独立源作用的线性纯电阻电路，即整个电路只有一个独立源，其余元件均为线性电阻。
下一页
前一页
第 2-50 页
返回本章目录